import matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

TRIG = 23

ECHO = 24

print "Distance measurement in progress"

GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT)

GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN)

fig = plt.figure()

plt.xlim([-400, 400])

plt.ylim([-400, 400])

while True:

GPIO.output(TRIG, False)

print "Waitng For Sensor To Settle"

time.sleep(2)

GPIO.output(TRIG, True)

time.sleep(0.00001)

GPIO.output(TRIG, False)

while GPIO.input(ECHO)==0:

pulse_start = time.time()

while GPIO.input(ECHO)==1:

pulse_end = time.time()

pulse_duration = pulse_end - pulse_start

distance = pulse_duration * 17150

distance = round(distance, 2)

if distance < 100:

print "Distance:",distance - 0.5,"cm"

ax = fig.add_subplot(111)

rect1 = matplotlib.patches.Rectangle((-200,-100), 400, 200, color='red')

ax.add_patch(rect1)

plt.draw()

plt.pause(0.00001)

if distance > 100 and distance < 200:

print "Distance:",distance - 0.5,"cm"

ax = fig.add_subplot(111)

rect1 = matplotlib.patches.Rectangle((-200,-100), 400, 200, color='yellow')

ax.add_patch(rect1)

plt.draw()

plt.pause(0.00001)

if distance > 200:

print "Out Of Range"

ax = fig.add_subplot(111)

rect1 = matplotlib.patches.Rectangle((-200,-100), 400, 200, color='green')

ax.add_patch(rect1)

plt.draw()

plt.pause(0.00001)